УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОЕКТ

« Схема водоснабжения и водоотведения  Киселевского городского округа  с перспективой до 2030г.

Актуализация на 2021 год»

Киселевск 2020

Часть I Водоснабжение

- Основание для проведения актуализации схемы водоснабжения

Киселевского городского округа на 2021 год

Схема водоснабжения Киселевского городского округа утверждена постановлением администрации Киселевского городского округа  № 137-н от 11.08.2015  «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Киселевского городского округа на период 2014-2019 г.г. с перспективой до 2030 г.».

Актуализация схемы водоснабжения проводится на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Предложений от организаций, осуществляющих услуги по водоснабжению, поступивших в УЖКХ КГО до 01.03.2020 по актуализации схемы водоснабжения Киселевского городского округа на 2021 год.

Актуализация схемы водоснабжения выполнена в связи с уточнением сведений о характеристике источников водоснабжения и необходимости включения мероприятий для реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих услуги по водоснабжению. Актуализация схемы водоснабжения предусматривает определение мероприятий по развитию системы водоснабжения городского округа по состоянию на 01.01.2020, а так же потребность в финансовых ресурсах и источниках их покрытия.

Основные изменения, выполненные в ходе актуализации:

- Сформированы  балансы водоснабжения и потребления воды по состоянию на 01.01.2020;

- Скорректированы прогнозные балансы водопотребления в связи с изменениями в прогнозе перспективной застройки на территории города;

- Скорректированы резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений;

- Внесены изменения в принятый схемой водоснабжения сценарий развития системы водоснабжения городского округа;

- Скорректированы мероприятия по развитию системы водоснабжения в части водозаборов и сетей;

- Определены финансовые потребности при изменении схемы водоснабжения.

# 2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

# 2.1. Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения – это комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих прием воды из природного источника (водозаборные сооружения), доведение ее до требуемых параметров (очистные сооружения), подачу (насосные станции), транспортировку и распределение по потребителям (магистральные и распределительные сети).

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлении правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят следующие понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

- «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

- «эксплуатационная зона» – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

- «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В Киселевском городском округе выделяются 3 эксплуатационные зоны холодного водоснабжения и 5 эксплуатационных зон горячего водоснабжения.

Организациями, осуществляющими холодное водоснабжение потребителей на территории Киселевского городского округа, являются:

- МП «Исток» - пос. Карагайлинский, с. Верх-Чумыш;

- ООО «Киселевский водоснаб» - районы Афонино, Центральный, Зеленая Казанка, Черкасов Камень, Красный Камень,.

- ОАО «Знамя» - пос. Ускат (район Зеленая Казанка).

МП «Исток» осуществляет эксплуатацию сетей водоснабжения, забор о очистку воды из подземных источников водоснабжения пос. Карагайлинский и с. Верх-Чумыш.

ООО «Киселевский водоснаб» осуществляет эксплуатацию  сетей водоснабжения г. Киселевска, забор и очистку воды из Кара-Чумышского водохранилища на водозаборе г. Киселевска. Для водоснабжения г. Киселевска забор и очистку воды из Кара-Чумышского водохранилища производит водозабор г. Прокопьевска, осуществляет АО «ПО Водоканал» г. Прокопьевска. Вода после очистки подается в распределительный узел № 1а, где она разделяется по городам. Границей раздела эксплуатационной ответственности между ООО «Киселевский водоснаб» и непосредственно АО «ПО Водоканал», являются сварные швы на водоводах d = 400 мм, d = 500, d = 600 мм в распределительной камере гидроузла № 1а.

ОАО «Знамя» осуществляет эксплуатацию только сетей водоснабжения пос. Ускат, источником холодного водоснабжения являются городские сети водопровода, обслуживаемые ООО «Киселевский водоснаб».

Организациями, осуществляющими горячее водоснабжение на территории Киселевского городского округа, являются: ООО «КОТК», ООО «СТК», ООО «ТК «Актив», ООО «СибСтройСервис», «Краснобродский угольный разрез» – филиал ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», ОАО «Знамя».

# 2.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В трех населенных пунктах, входящих в состав Киселевского городского округа, централизованная система водоснабжения отсутствует: д. Октябринка, д. Александровка, д. Березовка.

# 2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на территории Киселевского городского округа можно выделить 4 зоны централизованного водоснабжения, совпадающие с технологическими зонами. В каждой из зон имеются водозаборные и водоочистные сооружения и система распределения воды.

Зоны централизованного водоснабжения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Централизованные зоны водоснабжения

| Зона централизованного водоснабжения | Источник водоснабжения | Обслуживаемые районы и населенные пункты городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кара-Чумышское водохранилище (водозабор АО «ПО Водоканал» г. Прокопьевск) | г. Киселевск: район Афонино; район Центральный; район Зеленая Казанка (в т. ч. пос. Ускат); район Черкасов Камень |
| 2 | Кара-Чумышское водохранилище (водозабор ООО «Киселевский водоснаб» г. Киселевск) | г. Киселевск: район Красный Камень |
| 3 | Скважины №1, 2 | с. Верх-Чумыш |
| 4 | Скважины № 2, 3, 4, 8, 146, 150 | пос. Карагайлинский |

Частично в отдельных районах города, а именно район Афонино, поселок «Шахматистов», поселок «Космонавтов» отсутствует централизованное водоснабжение. Население для хозяйственно-питьевых целей пользуется водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Нецентрализованные источники водоснабжения не состоят на учете территориального отдела Управления Роспотребнадзора и зачастую имеют воду, не отвечающую действующим стандартам.

Централизованная система горячего водоснабжения представлена в г. Киселевск (Центральный район, район Афонино, район Красный Камень, район Зеленая Казанка, район Черкасов Камень), пос. Карагайлинский от котельных ООО «КОТК», ООО «СТК», ООО «ТК «Актив», ООО «СибСтройСервис», «Краснобродский угольный разрез» – филиал ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», ОАО «Знамя».

Нецентрализованные системы горячего водоснабжения на территории городского округа отсутствуют.

# 2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

# 2.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основным источником водоснабжения городского округа является поверхностный источник р. Кара-Чумыш с организацией водохранилища у деревни Большой Керлегеш. Для нужд водоснабжения Киселевского городского округа из водохранилища забирается 10 686 тыс. куб. метров/год или 95,6% воды (данные ООО «Киселевский водоснаб» за 2019 г.)

Предприятия ООО «Киселевский водоснаб», АО «ПО Водоканал» г. Прокопьевск осуществляют забор воды из поверхностного источника р. Кара-Чумыш для снабжения водой питьевого качества населения, объектов социально-культурного назначения и прочих потребителей.

Физико-химические показатели качества воды р. Кара-Чумыш в районе водозабора (информация ООО «Киселевский водоснаб») за 2019 год:

- мутность воды изменяется от 0,58 до 6,66 мг/л, среднее значение – 0,98 мг/л;

- цветность воды источника изменяется от 17,3 до 71,0 градусов;

- окисляемость в среднем составляет 4,7 мг/л О2;

- фенолы, аммиак, нитраты, нитриты, марганец содержатся в воде источника в концентрациях, не превышающих ПДК.

Для водоснабжения потребителей района Красный Камень ООО «Киселевский водоснаб» производит забор воды из поверхностного источника р. Кара-Чумыш. Через заградительные решетки вода поступает на всас погружных насосов I подъема марки GRUNDFOS SP 215-2AA AE2050 №1-2 и №3-4 (Q= 215 куб. метров/час; Н = 32 м; N = 37 кВт). В работе находится один насос, три насоса в резерве. Данными насосами производиться подъем речной воды в насосную станцию II подъема, расположенную на берегу, подающую воду на насосно-фильтровальную станцию (НФС), расположенную в районе Красный Камень.

Забор воды из поверхностного источника р. Кара-Чумыш АО ПО «Водоканал» г. Прокопьевска осуществляет с помощью водозаборных сооружений через насосную станцию I подъема, подающую воду на водоочистную станцию. Информация о типе и характеристиках установленного насосного оборудования отсутствует.

По данным 2019 г. для нужд водоснабжения Киселевского городского округа из скважин забирается 596,6 тыс. куб. метров/год или 4,4% воды.

Для водоснабжения потребителей с. Верх-Чумыш МП «Исток» производит забор воды из артезианских скважин №1, 2 насосами марки ЭЦВ-6-16-190 - 2 шт. (Q=190 куб. метров/час; Н=16 м; N=8 кВт). Качество воды подземных источников соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для водоснабжения потребителей пос. Карагайлинский МП «Исток» производит забор воды из артезианских скважин № 2, 3, 4, 8, 146, 150, расположенных на левом берегу р. Кривой Ускат. Водоотбор производится погружными насосами марки ЭЦВ.

Физико-химические показатели качества исходной воды артезианских скважин приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Количественный химический анализ

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований; единицы измерений | Гигиенический норматив или величина допустимого уровня; единицы измерений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Запах | 1 | 2 балла |
| 2 | Цветность | 19,0 | 20 градусов |
| 3 | Мутность | 2,39 | 1,5 мг/ дкуб. метров |
| 4 | Водородный показатель, pH | 7,82 | (6-9) ед. рН |
| 5 | Окисляемость | 2,0 | 5 мг/дкуб. метров |
| 6 | Аммиак | 1,15 | 1,5 мг/ дкуб. метров |
| 7 | Нитрит-ион (NО2) | 0,01 | 3.3 мг/дкуб. метров |
| 8 | Нитраты (NO3) | 0,32 | 45мг/дкуб. метров |
| 9 | Железо (Fe. суммарно) | 0,41 | 0,3 мг/дкуб. метров |
| 10 | Жесткость общая | 11,72 | 7° Ж |
| 11 | Минерализация (сухой остаток) | 917 | 1000 мг/дкуб. метров |
| 12 | Марганец (Мп. суммарно) | 0,15 | 0,1 мг/дкуб. метров |
| 13 | Алюминий (А13+) | <0,02 | 0,2 мг/дкуб. метров |
| 14 | Фенолы | <0,001 | 0,001 мг/дкуб. метров |
| 15 | Кальций | 43,29 | Не нормируется |
| 16 | Магний | 104,09 | 50 мг/дкуб. метров |
| 17 | Хлориды (С1) | 37,22 | 350 мг/дкуб. метров |
| 18 | Фториды (F) | 1,15 | 1,5 мг/дкуб. метров |

Качество исходной воды подземных источников не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, перед подачей потребителям вода проходит очистку. Описание технологии водоподготовки приведено в п. 2.4.2.

Основные технические показатели скважин приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Основные технические характеристики скважин

| № п/п | Наименование объекта | № скважины по паспорту/по эксплуатации | Марка насоса | Фактическая подача в 2019 году, тыс. куб. метров | Глубина скважины, м | Год ввода в эксплуатацию скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Верх-Чумыш |
| 1 | Артезианская скважина №1 | №1 | ЭЦВ 6-16-190 | 70,08 | 100 | 2010 |
| 2 | Артезианская скважина №2 | №2 | ЭЦВ 6-16-190 |  | 100 | 2010 |

| п. Карагайлинский |
| --- |
| 1 | Скважина №2 | №2 | ЭЦВ 6-16-110 |  | н.д. | н.д. |
| 2 | Скважина №3 | №3 | ЭЦВ 8-25-125 |  | 105 | н.д. |
| 3 | Скважина №4 | №4 | ЭЦВ 8-25-125 |  | 132 | н.д. |
| 4 | Скважина №8 | №8 | ЭЦВ 8-25-125 |  | 100,2 | н.д. |
| 5 | Скважина №146 | №146 | ЭЦВ 5-6,5-120 |  | 100 | 1988-1999 |
| 6 | Скважина №150 | №150 | ЭЦВ 5-4-125 |  | 100 | 1988-1999 |

# 2.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки 
воды

Очистка поверхностных вод, забираемых из р. Кара-Чумыш с помощью водозаборных сооружений ООО «Киселевский водоснаб» для водоснабжения потребителей района Красный Камень осуществляется на насосно-фильтровальной станции (НФС).

Сначала вода поступает на микрофильтры для удаления физических примесей, взвесей и планктона. Микрофильтр представляет собой вращающийся барабан, выполненный из металлического каркаса, обтянутый поддерживающей латунной сеткой, фильтрующей тканой сеткой с ячейками размером 40х40 микрон.

Пройдя через микросетки, вода поступает в контактные камеры и смесители. В контактных камерах обеспечивается контакт речной отфильтрованной воды с химическими реагентами. Контактные камеры обеспечивают образование хлопьев коагулянта и обеззараживание воды. Процесс хлопьеобразования начинается после смешения воды с реагентами, процессу способствует плавное перемешивание воды, примерно в течение 30 минут. На НФС работают перегородчатые контактные камеры. Скорость движения воды через шиферные перегородки должна быть достаточной для предотвращения выпадения хлопьев коагулянта в пределах камеры, принимается равной 0,2-0,3 м/с. Смеситель представляет собой прямоугольный лоток, перегороженный дырчатыми перегородками. Дырчатые перегородки обеспечивают перемешивание жидкости вследствие того, что вода, выходящая из отверстий с повышенными скоростями, подсасывает соседние слои жидкости. Скорость движения воды в отверстиях перегородок принимается, равной 1 м/с, что обуславливает достаточное перемешивание воды с химическими реагентами. Данный смеситель называется дырчатым.

На НФС применяются три химических реагента – это гипохлорит натрия (ГПХ), коагулянт оксихлорид алюминия (ОХА) и флокулянт Праестол. При поступлении воды в контактные камеры в водовод подводится хлоропровод – это первичное хлорирование дозой 8 мг/л, затем вода с хлором поступает на смесители (2 шт.), в смесители подводятся ОХА и Праестол.

После прохождения контактных камер и смесителей вода по двум водоводам поступает на контактные осветлители, в количестве 5 шт. Контактный осветлитель представляет собой прямоугольный резервуар с трубчатой дренажной системой и тремя слоями загрузки:

- нижний гравийный слой d = 2,0-4,0 мм, высотой 1 метр;

- средний слой гравия d = 4,0-5,0 мм, высотой 1,5 метра;

- верхний слой состоит из песка d = 0,8-2,0 мм, высотой 2,5 метра.

В осветлитель типа КО осветляемая вода с помощью дренажной системы большого сопротивления подводится под слой гравия и проходит снизу вверх, сначала через слой гравия, а затем через уложенный на гравий слой песка.

Осветленная вода собирается сборными желобами, расположенными над поверхностью песка и отводится в резервуары чистой воды объемом 100 куб. метров каждый. Из резервуаров вода по двум водоводам поступает в насосную станцию перекачки чистой воды на насосы марки Д 320/50 (один насос работает в рабочем режиме, второй насос работает во вспомогательном режиме, а третий насос – в резерве). Далее питьевая вода по двум водоводам поступает в два резервуара-накопителя каждый объёмом 6000 куб. метров. Из резервуаров по отводящим водоводам, через распределительную камеру транзитом по одному водоводу вода подаётся на котельные №3 и №7. По другому водоводу поступает в гидроузел №3 на насосы марки GRUNDFOS NK 250-400/365 A2F1AE-SBAQE (1 рабочий, 1 резервный) для подачи населению района Красный камень.

Качество воды после водоподготовки ООО «Киселевский водоснаб» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Очистка поверхностных вод, забираемых из р. Кара-Чумыш с помощью водозаборных сооружений АО «ПО Водоканал» г. Прокопьевск, для водоснабжения потребителей г. Прокопьевска и г. Киселевска осуществляется на водоочистной станции, которая размещается рядом с водохранилищем. Очистка воды принята по двухступенчатой схеме (микрофильтрование, отстаивание, фильтрование) с последующей обработкой реагентами, после чего вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ). Из РЧВ насосной станцией II подъема по четырем водоводам вода подается в распределительный узел №1а, где она разделяется по городам.

В качестве реагентов применяется известь, полиакриламид, сернокислый алюминий. Для обеззараживания воды применяется хлор (первичное и вторичное хлорирование).

Качество воды после очистки соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (протокол лабораторных испытаний №65 за 2 квартал 2019 г.)

Физико-химические показатели качества воды из РЧВ перед подачей в водопроводную сеть:

- мутность воды – 0,87  мг/л;

- цветность – 7,1 градусов;

- железо (суммарно) – 0,12 мг/л;

- жесткость общая – 3,069 ºЖ;

- марганец – 0,033 мг/л;

- pH – 7,51.

Очистка подземных вод, забираемых из артезианских скважин №1, 2 МП «Исток» для водоснабжения потребителей с. Верх-Чумыш, не производится. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Очистка подземных вод, забираемых из подземных источников скважин № 2, 3, 4, 8, 146, 150 МП «Исток», для водоснабжения потребителей пос. Карагайлинский осуществляется на НФС.

Вода из существующих скважин по водоводам подается в резервуар-усреднитель исходной воды на площадке сооружений питьевого водоснабжения. Из резервуара-усреднителя исходная вода подается в блок очистной станции, где проходит очистку и далее поступает в резервуар чистой воды. Откуда насосами насосной станции II подъема подается в водопроводные сети поселка и далее – потребителям.

Технология водоподготовки основана на окислении железа, марганца и сероводорода в дегазаторе-аэраторе, затем происходит фильтрование всего потока на осветлительных и сорбционных фильтрах для снижения мутности, запаха и содержания фенолов с последующей декарбонизацией через катионитовые фильтра. Для дезинфекции используется ультрафиолетовая установка.

Качество воды после очистки соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

# 2.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды

В системе водоснабжения Киселевского городского округа имеются насосные станции 1-го и 2-го подъемов, а также гидроузлы и насосные станции, с помощью которых осуществляется аккумулирование воды и регулировка гидравлического режима водоснабжения.

Информация о насосных станциях приведена в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Основные технические характеристики насосных станций ООО «Киселевский водоснаб»

| № п/п | Наименование насосной станции, место установки | Марка насоса | Кол-во насосов, шт. | Производительность, куб. метров/час | Напор, метра | Год ввода в эксплуатацию | РЧВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в работе | в резерве |  |  |  | Объем, куб. метров | Кол-во, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Насосная станция 1-го подъема (погружные насосы) | Grundfos SP 215-2AA AE 2050 | 1 | 3 | 215 | 32 | 2006 | - | - |
| 2 | Насосная станция 2-го подъема (сетевые насосы) | ЦНС 180/212 | 1 | 2 | 180 | 212 | 2006 | - | - |
|  |  | 1Д 160/112 | - | 1 | 160 | 112 | 2016 | - | - |
| 3 | Насосная перекачки (сетевые насосы) | Д 320/50 | 1 | 2 | 320 | 50 | 2006 | 50 | 2 |
| 4 | Насосная станция сточной воды | СМ 150-125-315-4 | 1 | 2 | 150 | 125 | 2006 | - | - |
| 5 | Гидроузел №3 | Grundfos NK 250-400/365 A2F1AE-SBAQE | 1 | 1 | 812 | 38,5 | 2006 | 6000 | 2 |
|  |  | Д 320/50 | - | 1 | 320 | 50 | 2006 |  |  |
| 6 | Гидроузел №6а | Д 320/50 | 1 | 3 | 320 | 50 | 1964 | 600 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1 |
| 7 | Гидроузел №6б | Д 320/50 | 1 | 3 | 320 | 50 | 1980 | 2000 | 2 |
| 8 | Гидроузел №6 | Д 320/50 | 1 | 3 | 320 | 50 | 1953 | 1500 | 2 |
| 9 | Гидроузел №5 | Д 200/90 | 1 | 1 | 200 | 90 | 1989 | 600 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1 |
| 10 | Распределительный узел №7 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Очищенная вода из водоочистной станции АО «ПО Водоканал» с помощью насосной станции II подъема подается на распределительный узел №1а, где она распределяется по городам Прокопьевск и Киселевск. От гидроузла №1а – на г. Киселевск вода подается по двум направлениям:

- по водоводу диаметром 600 мм – для водоснабжения Центрального района, района Дальние горы, районов Бойни и Афонино, района Красный Камень г. Киселевска, а также муниципальных образований Прокопьевского района – п. Севск, п. Кутоново, п. Верх Егос, п. Центральный;

- по двум водоводам диаметром 500  мм  через распределительный гидроузел №7 – для обеспечения водой районов Спецпоселок, Подземгаз, Суртаиха, Шахта №12, п. Ускат, Черкасов Камень, Машзавод, Зеленая Казанка и района Обувной фабрики.

Также через район Обувной фабрики, по водоводу диаметром 500  мм  на ул. Горняцкой, часть воды транспортируется на район Красной Горки и ЖБИ г. Прокопьевска. В настоящее время водовод находится в резерве.

Насосная станция гидроузла №6а предназначена для подачи воды на Зеленую Казанку, Шахта №12, п. Ускат, г. Киселевска.

Насосная станция гидроузла №6б предназначена для подачи воды населению и предприятиям района Черкасов Камень и Обувная фабрика г. Киселевска, а также транзитом через водовод ул. Горняцкой на г. Прокопьевск.

Объектом водоснабжения гидроузла №6 является население и промышленность Центрального района, районов Дальние Горы и Северный поселок г. Киселевска.

С гидроузла  №5 обеспечивается население  района Афонино г. Киселевска и поселков Севск, Кутоново  Прокопьевского района.

Насосная станция по ул. Чехова обеспечивает водой район Суртаиха и Тайбинка.

Непосредственно с распределительного узла №7 обеспечивается водой районы  Подземгаз, Спецпоселок.

Информация по насосным станциям предприятия ОАО «Знамя» отсутствует.

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения выполнена на основании данных МП «Исток» и ООО «Киселевский водоснаб» о потреблении электроэнергии, используемой на производство и транспортировку воды от Кара-Чумышского водохранилища, насосных станций (гидроузлов) и водозаборных сооружений подземных источников до потребителей, и объемам перекачиваемой воды.

Энергоэффективность системы водоснабжения выражается в удельных энергозатратах на 1 куб. метров  перекачиваемой воды.

Результаты оценки энергоэффективности приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Показатели удельного расхода электроэнергии насосного оборудования

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Подача воды в сеть, тыс. куб. метров/год | Фактический расход электроэнергии в 2019 году, тыс. кВт ч | Показатель энергоэффективности, кВт ч/куб. метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кара-Чумышское водохранилище (ООО «Киселевский водоснаб») | 766,37 | 731,323 | 0,95 |
| 2 | Артезианские скважины №1, 2 (с. Верх-Чумыш ,МП «Исток) | 70,08 | 67,27 | 0,96 |
| 3 | Скважины №2, 3, 4, 8, 146, 150 (МП «Исток») | 526,50 | 528,42 | 1,00 |
| 4 | Гидроузлы №6, 6а, 6б, 5 (ООО «Кислевский водоснаб») | 9564,77 | 870,846 | 0,09 |

Расходование электроэнергии оборудованием водозаборных сооружений подземных источников МП «Исток» неэффективно.

Большая величина удельного расхода эл/энергии водозабором связана с дополнительным энергопотреблением оборудования для очистки и обеззараживания воды.

# 2.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяженность водопроводных сетей Киселевского городского округа составляет около 425,032  км, из них часть выполнено из стали, часть из чугуна и полиэтилена.

Протяженность ветхих аварийный сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации, составляет более 90 км, это около 37% от общей протяженности водопроводных сетей.

Возраст 9% сетей водоснабжения старше 30 лет данные водопроводные сети выполнены из металлических труб, что может являться причиной вторичного загрязнения воды продуктами коррозии.

Значительный физический износ трубопроводов не позволяет обеспечить безаварийную работу водопроводных сетей. Удельное количество аварий на водопроводных сетях в среднем составляет 1,46 ед./км.

Для повышения надежности работы системы водоснабжения необходимо выполнить замену 45,2 км водопроводной сети.

# 2.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время частично в отдельных района города частной жилой застройки население не обеспечено качественным питьевым водоснабжением. Население для хозяйственно-питьевых целей пользуется водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Нецентрализованные источники водоснабжения не состоят на учете территориального отдела Управления Роспотребнадзора и зачастую имеют воду, не отвечающую действующим стандартам. Так, в районе Афонино по 18 улицам частного сектора, где отсутствует централизованное водоснабжение, предположительно от производственной деятельности угольных разрезов дебет скважин снизился, вода перестала отвечать санитарным нормам.  Аналогичная проблема по обеспечению питьевым водоснабжением жителей частных домовладений п. Шахматистов, п. Космонавтов. Единственный вариант решения проблемы – это строительство водопроводных сетей и подключение к централизованному водоснабжению.

В июне 2019 г. по обращению граждан п. Карагайлинский  на несоответствие качества питьевой воды санитарным нормам  территориальным отделом Управления Роспотребнадзора проведена соответствующая проверка и установлено существенное ухудшение качества питьевой воды в разводящей сети. Для решения проблемы обеспечения качественным питьевым водоснабжением жителей п. Карагайлинский предлагается обеспечить централизованное водоснабжение  поселка от Кара-Чумышского водохранилища (водозабор АО «ПО Водоканал» г. Прокопьевск). Проект включает строительство водовода от гидроузла №5 до п. Карагайлинский протяженностью 15,5 км и насосной станции.

Износ насосного оборудования скважин с. Верх-Чумыш составляет 90%.

Протяженность ветхих аварийный сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации, составляет более 90 км, это около 37% от общей протяженности водопроводных сетей.

# 2.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В настоящее время 36 отопительные котельные участвуют в централизованном горячем водоснабжении. Часть потребителей, не подключенных к сетям теплоснабжения, получают горячую воду с использованием местных водонагревателей. Горячее водоснабжение по открытой схеме осуществляет 21 котельных: № 3,1,5,11,15а,16,30,36,37,38,42,17,18,29,31,35,50,19,33,34,12к. Подключенная тепловая нагрузка ГВС по открытой схеме составляет 33,937 Гкал/ч.  Горячее водоснабжение по закрытой схеме осуществляет 11 котельных: № 25, 26, 41, 43, 7 , 2, 8, 9, 10,46а, 49.  Общая нагрузка потребителей ГВС по закрытой схеме составляет 35,94 Гкал/ч. Наиболее распространенная схема котельных, производящих подготовку горячего водоснабжения, предусматривает нагрев воды через теплообменное оборудование, установленное на источнике теплоснабжения. Горячее водоснабжение подается потребителю по отдельному трубопроводу. Протяженность трубопроводов ГВС (по оси трубопроводов) составляет более 37 км.

# 2.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Киселевский городской округ не располагается на территории распространения вечномерзлых грунтов.

# 2.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

На праве аренды в ООО «Киселевский водоснаб» находятся все элементы системы водоснабжения района Красный Камень г. Киселевска, начиная от водозаборных сооружений, насосно-фильтровальной станции, магистральных водоводов, насосных станций и заканчивая вводами в жилые дома. Таким образом, эксплуатационная зона ответственности ООО «Киселевский водоснаб» распространяется на весь комплекс системы водоснабжения района Красный Камень г. Киселевска.

Магистральные водоводы, насосные станции (гидроузлы №6, 6а, 6б, 5, 1а), вводы в жилые дома системы водоснабжения районов  Центральный, Афонино, Зеленая Казанка, Черкасов Камень  г. Киселевска находятся в аренде у ООО «Киселевский водоснаб». Границей раздела эксплуатационной ответственности между ООО «Киселевский водоснаб» и непосредственно АО «ПО Водоканал» г. Прокопьевск, являются сварные швы на водоводах d = 400 мм, d = 500, d = 600 мм в распределительной камере гидроузла № 1а. Учет подачи воды осуществляется расходомерами по каждому вышеуказанному водоводу.

В хозяйственном ведении МП «Исток» находятся все элементы системы водоснабжения пос. Карагайлинский и с. Верх-Чумыш, начиная от водозаборных сооружений артезианских скважин, насосно-фильтровальной станции с лабораторией, водоводов и заканчивая вводами в жилые дома. Таким образом, эксплуатационная зона ответственности МП «Исток» распространяется на весь комплекс системы водоснабжения пос. Карагайлинский и с. Верх-Чумыш.

Эксплуатационная зона ответственности ОАО «Знамя» распространяется на сети системы водоснабжения пос. Ускат (район Зеленая Казанка) от магистральных водоводов, проложенных к пос. Ускат от гидроузла №6а, до вводов в жилые дома.

# 3. Направления развития централизованных систем водоснабжения

# 3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения  Киселевского городского округа с перспективой до 2030 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования городских территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Киселевского городского округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в Схеме водоснабжения  Киселевского городского округа с перспективой до 2030 года являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том в целях повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети в целях обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- создание системы управления водоснабжением Киселевского городского округа, внедрение системы измерений в целях повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Киселевского городского округа.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 7.

# 4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

# 4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

По данным ресурсоснабжающих организаций в Киселевском городском округе наблюдается устойчивое снижение подачи воды от источников водоснабжения. Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды за 2019 год представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий забор воды из источников | тыс. куб. метров/год | 14621,97 | 12328,514 |
| 2 | Подача воды | тыс. куб. метров/год | 14362,84 | 12298,314 |
| 3 | Объем отпущенной потребителям воды (реализация) | тыс. куб. метров/год | 7720,39 | 7386,307 |
| 3.1 | ГВС и потери в тепловых сетях | тыс. куб. метров /год | 1261,97 | 2126,881 |
| 3.2 | Питьевая вода | тыс. куб. метров/год | 6458,42 | 5259,426 |
| 3.3 | Техническая вода | тыс. куб. метров/год | 0 | 0 |
| 4 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | тыс. куб. метров/год | 6318,92 | 4707,365 |
| 5 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % от подачи | 44,21 | 55,9 |
| 6 | Полезные расходы и технологические нужды | тыс. куб. метров/год | 323,53 | 234,802 |

Структурный водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды за 2019 год представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Структурный водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды за 2019 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Киселевское отделение АО «ПО Водоканал» |  |  |  |
| 1.1 | подача воды | тыс. куб. метров/год | 10937,60 | 10331,14 |
| 1.2 | на нужды холодного водоснабжение | тыс. куб. метров/год | 4978,58 | 4728,23 |
| 1.3 | на нужды ГВС | тыс. куб. метров/год | 430,99 | 1580 |
| 1.4 | полезные расходы и технологические нужды | тыс. куб. метров/год | 151,62 | 209,22 |
| 1.5 | потери | тыс. куб. метров/год | 5376,42 | 3813,69 |
| 2 | МП «Исток» |  |  |  |
| 2.1 | подача воды | тыс. куб. метров/год | 526,49 | 391,03 |
| 2.2 | на нужды холодного водоснабжение | тыс. куб. метров/год | 240,18 | 208 |
| 2.3 | на нужды ГВС | тыс. куб. метров/год | 135,02 | 92,43 |
| 2.4 | полезные расходы и технологические нужды | тыс. куб. метров/год | 5,70 | 30,2 |
| 2.5 | потери | тыс. куб. метров/год | 145,59 | 60,4 |
| Общий объем отпущенной воды | тыс. куб. метров/год | 5942,09 | 6848,08 |
| Общая подача воды | тыс. куб. метров/год | 11464,09 | 10722,17 |

Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке за 2019 год представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке за 2019 год

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Неучтенные потери и расходы, тыс. куб. метров/год | 5 857,82 |
| 2 | Потери воды в сети, тыс. куб. метров/год | 521,5 |

# 4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Схемой водоснабжения не предусматривается подача технической воды потребителям. Информация по перспективным приростам горячего водоснабжения принята на основании утвержденной схемы теплоснабжения городского округа. Потребление горячей воды во всех сценариях принимается на основании данных утвержденной схемы теплоснабжения городского округа.

Информация по перспективным приростам холодного и горячего водоснабжения приведена в таблице 4.4.

Данные по перспективным потребителям (по наиболее вероятному сценарию) приняты на основании утвержденного «Генерального плана МО «Городского округа» город Киселевск» Кемеровской области» и утвержденной «Схемы теплоснабжения Киселевского городского округа».

Расчет расходов холодной воды выполнен в соответствии со СНиП 2.04.01-85*, расчетные расходы горячей воды приняты согласно утвержденной схеме теплоснабжения городского округа. Норматив потребления холодной воды (с человека в сутки) принят согласно приложению к Приказу №49 Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса кемеровской области от 19.06.2014 г.

Таблица 4.4. Прогноз прироста нагрузки на системы холодного водоснабжения и водоотведения для перспективной застройки

| Наименование объектов | Ориентировочный год постройки | Ед. изм. | Количество чел. | Норматив, куб. метров сутки | Время работы, часов | ГВС, куб. метров/час | ХВС, куб. метров/ час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зеленая Казанка |
| Жилой фонд | 2016-2023 | 1 житель | 817 | 0,167 | 24 | 2,667 | 5,687 |
| Спортивный центр (200 мест) | 2023 | 1 посетитель | 200 | 0,040 | 12 | 0,333 | 0,667 |
| Черкасов камень |
| Жилой фонд | 2016-2028 | 1 житель | 7618 | 0,167 | 24 | 19,167 | 53,012 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс ул. Ярославского, 2а | 2021 | 1 посетитель | 200 | 0,040 | 12 | 0,893 | 0,858 |
| Фитнес-центр ул. Сандалова, 13 (100 посет.) | 2024 | 1 посетитель | 100 | 0,040 | 12 | 0,500 | 0,333 |
| Поликлиника (300 мест) | 2028 | 1 посетитель | 300 | 0,009 | 8 | 0,667 | 0,338 |
| Красный камень |
| Жилой фонд | 2024-2028 | 1 житель | 6528 | 0,167 | 24 | 24,3333 | 45,421 |
| Школа на 1000 уч. мкр. №5 | 2020 | 1 ребенок | 1000 | 0,010 | 12 | 4,0000 | 0,833 |
| Детский сад (220 мест) мкр. №5 | 2023 | 1 ребенок | 220 | 0,070 | 8 | 0,6667 | 1,925 |
| Красный камень |
| Жилой фонд | 2020-2023 | 1 житель | 18152 | 0,167 | 24 | 66,5000 | 126,308 |
| Школа на 820 уч. мкр. №2 | 2023 | 1 ребенок | 820 | 0,010 | 12 | 14,1515 | 0,683 |
| Детский сад (230 мест) мкр. №2 | 2024 | 1 ребенок | 230 | 0,070 | 8 | 0,7576 | 2,013 |
| Поликлиника (550 мест) мкр. №2 | 2021 | 1 посетитель | 550 | 0,009 | 8 | 0,66 | 0,770 |
| Дворец культуры (400 мест) мкр. №4 | 2024 | 1 посетитель | 400 | 0,007 | 12 | 0,200 | 0,160 |
| Торгово-развлекательный центр на 350 чел. мкр. №2 | 2027 | 1 посетитель | 350 | 0,040 | 14 | 11,0000 | 1,000 |
| пос. Карагайлинский |
| Жилой фонд | 2019-2023 | 1 житель | 1162 | 0,167 | 24 | 5,6667 | 8,089 |
| Спортивный центр (200 мест) | 2021 | 1 посетитель | 200 | 0,040 | 12 | 0,3333 | 0,667 |
| Афонино |
| Спортивный центр (200 мест) | 2028 | 1 посетитель | 200 | 0,040 | 12 | 0,3333 | 0,667 |

Территориальный баланс подачи питьевой воды (годовые значения) по технологическим зонам централизованного водоснабжения по наиболее вероятному сценарию представлен в таблице 4.5. Территориальный баланс подачи питьевой воды (значения в сутки максимального водопотребления) представлен в таблице 4.6.

Таблица 4.5. Территориальный баланс подачи питьевой воды, годовые значения и перечень технологических зон централизованного водоснабжения

| № п/п | Технологическая зона водоснабжения | Эксплуатационная зона | Подача, тыс. куб. метров/год | Обслуживаемые районы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт 2013 г. | факт 2019 г. | прогноз 2030 г. |  |
| 1 | Кара-Чумышское водохранилище | ООО «Киселевский водоснаб» | 3037,88 | 766,37 | 3537,94 | район Красный Камень |
| 2 | Кара-Чумышское водохранилище* | ООО «Киселевский водоснаб» | 10937,60 | 9564,77 | 14242,62 | г. Киселевск: район Афонино; район Централный; район Зеленая Казанка (в т.ч. пос. Ускат); район Черкасов Камень |
| 3 | Скважины №1, 2 | МП «Исток» | 70,08 | 12,3 | 15 | с. Верх-Чумыш |
| 4 | Скважины №1, 2, 3, 4, 8, 146, 150 | МП «Исток» | 526,49 | 391,03 | 350,5 | пос. Карагайлинский |
| ВСЕГО |  | 14621,97 | 10734,47 | 18509,10 |  |

Примечание: вода из водозабора Кара-Чумышского водохранилища также подается и в г. Прокопьевск.

Таблица 4.6. Территориальный баланс подачи питьевой воды (значения в сутки максимального водопотребления) и перечень технологических зон централизованного водоснабжения

| № п/п | Технологическая зона водоснабжения | Эксплуатационная зона | Подача, тыс. куб. метров/сут. | Обслуживаемые районы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт 2013 г. | факт 2019 г. | прогноз 2030 г. |  |
| 1 | Кара-Чумышское водохранилище | ООО «Киселевский водоснаб» | 8,131 | 2,10 | 9,693 | район Красный Камень |
| 2 | Кара-Чумышское водохранилище* | ООО «Киселевский водоснаб» | 30,295 | 26,2 | 39,021 | г. Киселевск: район Афонино; район Центральный; район Зеленая Казанка (в т.ч. пос. Ускат); район Черкасов Камень |
| 3 | Скважины №1, 2 | МП «Исток» | 0,192 | 0,034 | 0,041 | с. Верх-Чумыш |
| 4 | Скважины №1, 2, 3, 4, 8, 146, 150 | МП «Исток» | 1,442 | 1,072 | 0,960 | пос. Карагайлинский |
| ВСЕГО |  | 40,06 | 29,406 | 50,710 |  |

# 4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

Структурный водный баланс реализации воды с разбивкой по группам и типам абонентов в соответствии с отчетами ресурсоснабжающих организаций представлен в таблице 4.7

Таблица 4.7. Структурный водный баланс реализации воды по группам и типам 
абонентов

| № п/п | Наименование групп потребителей (типов абонентов) | Водопотребление, тыс. куб. метров/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2019 год |
| 1 | Население, холодная вода (жилые здания) | 4061,42 | 3871,512 |
| 1.1 | Многоквартирные жилые дома | 3493,30 | 2888,826 |
| 1.2 | Частный сектор | 568,12 | 982,686 |
| 2 | Промышленные предприятия и прочие организации | 3249,31 | 3092,27 |
| 3 | Бюджетные организации, прочие организации (объекты общественно-делового назначения) | 409,66 | 422,53 |
| Объем отпущенной потребителям воды (реализация) | 7720,39 | 7386,307 |

Удельное водопотребление населения за 2019 год представлено в таблице 4.8.

Таблица 4.8. Удельное водопотребление населения за 2019 год

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, литров/сутки на человека | 203,22 |
| 1.1 | Холодной воды, литров/сутки на человека | 171,06 |
| 1.2 | Горячей воды, литров/сутки на человека | 32,16 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению представлены в таблице 4.9.

Таблица 4.9. Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Ед. изм. | Норматив потребления коммунальной услуги на 1 чел. в месяц. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Холодное водоснабжение |
| 1.1. | Дома, оборудованные ванной длиной от 1500 мм от 1700 мм, оборудованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | куб. метров/чел. | 5,01 |
| 1.2. | Дома, оборудованные сидячей ванной длиной 1200 мм, оборудованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | куб. метров/чел. | 4,97 |
| 1.3. | Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с отоплением, холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные горячей водой из отопительной системы | куб. метров/чел. | 4,97 |
| 1.4. | Общежитие с общими санузлами и раковинами, душевыми на этажах или в подвальном помещении, с общими кухнями на этажах, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением | куб. метров/чел. | 3,07 |
| 1.5 | Не полностью благоустроенные жилые дома без ванны с водопроводом, без горячей воды с водоотведением в выгребную яму | куб. метров/чел. | 2,61 |
| 1.6 | Не полностью благоустроенные жилые дома с ванной, с водопроводом, канализацией в выгребные ямы, без горячей воды | куб. метров/чел. | 4,70 |
| 1.7 | Неблагоустроенные жилые дома, оборудованные системой водоснабжения без водоотведения | куб. метров/чел. | 2,61 |
| 1.8 | Неблагоустроенные жилые дома оборудованные городской водозаборной колонкой или дворовым краном | куб. метров/чел. | 1,08 |
| Горячее водоснабжение |
| 2.1. | Дома, оборудованные ванной длиной от 1500 мм от 1700 мм, оборудованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | куб. метров/чел. | 3,37 |

| 2.2. | Дома, оборудованные сидячей ванной длиной 1200 мм, оборудованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением | куб. метров/чел. | 3,31 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с холодным водоснабжением, канализацией, отоплением, обеспеченные горячей водой из отопительной системы | куб. метров/чел. | 3,31 |
| 2.4. | Общежитие с общими санузлами и раковинами, душевыми на этажах или в подвальном помещении, с общими кухнями на этажах, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением | куб. метров/чел. | 1,69 |

# 4.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В Киселевском городском округе по состоянию на 2020 год коммерческий учет холодной воды ведется на этапе производства и реализации воды потребителям. В совокупности сложилась система учета, включающая приборы учета, средства передачи данных и их обработки.

Коммерческий учет с использованием приборов учета осуществляется его собственником (абонентом) или иным собственником (законным владельцем). Программа развития приборного учета предусматривает полный охват приборами учета потребителей воды согласно №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», замену приборов учета с истекшим сроком эксплуатации и устаревшей конструкцией.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов.

Подробная информация существующей системы коммерческого учета и оснащенности приборами учета, а так же применении приборов учета при осуществлении расчетов за потребленную воду представлена в таблице 5.2

# 4.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10. Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей 
системы водоснабжения

| № п/п | Станция (источник) | Приведенная производительность, тыс. куб. метров/сутки | Максимальная подача в 2019 г., тыс. куб. метров/сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. куб. метров/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кара-Чумышское водохранилище (ООО «Киселевский водоснаб») | 10,20 | 4,7 | 5,5 |
| 2 | Кара-Чумышское водохранилище (ООО «Киселевский водоснаб») | 40,00* | 31,02* | 9,98* |
| 3 | Скважины №1, 2 (МП «Исток») | 0,768 | 0,045 | 0,723 |
| 4 | Скважины №1, 2, 3, 4, 8, 146, 150 (МП «Исток») | 2,42 | 1,205 | 1,215 |

Примечание: * ориентировочное значение

Из таблицы 4.10 видно, что на источниках, наблюдается резерв производственных мощностей. Анализ резерва или дефицита мощности источника Киселевское отделение ОАО «ПО Водоканал» не представляется возможным в связи тем, что комплекс водозаборных сооружений эксплуатируется ОАО «Водоканал» г. Прокопьевск и находится на территории Прокопьевского городского округа. Резерв или дефицит мощности источника ОАО «ПО Водоканал» будет представлен в схеме водоснабжения г. Прокопьевска с учетом фактической и требуемой перспективной нагрузки Киселевского городского округа.

# 4.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Прогноз расходов питьевой воды для Киселевского городского округа до 2030 года выполнен по трем сценариям. Прогнозный баланс приведен для наиболее вероятного сценария. Данные о перспективном потребление горячей, питьевой, технической воды абонентами представлены в таблице 4.11.

Таблица 4.11. Перспективное потребление горячей, питьевой, технической воды абонентами

| № п/п | Показатель | Значение по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подача воды, тыс. куб. метров/год | 18 766,09 | 18 786,79 | 18 666,79 | 18 564,80 | 18 470,22 | 18 350,22 | 18 852,56 | 18 848,49 | 18 749,10 | 18 629,10 | 18 509,10 |
| 2 | Объем отпущенной потребителям воды (реализация), тыс. куб. метров/год | 13 167,17 | 13 307,87 | 13 307,87 | 13 325,87 | 13 351,30 | 13 351,30 | 13 973,64 | 14 089,57 | 14 110,18 | 14 110,18 | 14 110,18 |
| 2.1 | Питьевой воды, тыс. куб. метров/год | 10 175,81 | 10 181,79 | 10 181,79 | 10 190,55 | 10 208,19 | 10 208,19 | 10 606,07 | 10 614,83 | 10 623,64 | 10 623,64 | 10 623,64 |
| 2.2 | Горячей воды, тыс. куб. метров/год | 2 991,36 | 3 126,08 | 3 126,08 | 3 135,32 | 3 143,11 | 3 143,11 | 3 367,56 | 3 474,73 | 3 486,54 | 3 486,54 | 3 486,54 |
| 2.3 | Технической воды, тыс. куб. метров/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. куб. метров/год | 5 598,92 | 5 478,92 | 5 358,92 | 5 238,92 | 5 118,92 | 4 998,92 | 4 878,92 | 4 758,92 | 4 638,92 | 4 518,92 | 4 398,92 |
| 4 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % от дачи | 29,8 | 29,2 | 28,7 | 28,2 | 27,7 | 27,2 | 25,9 | 25,2 | 24,7 | 24,3 | 23,8 |

Примечание: Значения потребление горячей, питьевой, технической воды абонентами расчетные (ориентировочные)

Расчетное значение водопотребления абонентами в 2030 году составляет 16 151,67 тыс. куб. метров/год, расчетный объем воды, потребленный на нужды горячего водоснабжения, составляет 3 486,54 тыс. куб. метров/год. Потребление технической воды населением не планируется. Прогнозное удельное водопотребление населением в 2030 году представлено в таблице 4.12.

Таблица 4.12. Прогнозный баланс удельного водопотребления на 2030 год

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, литров/сутки на человека | 327,61 |
| 1.1 | Холодной воды | 246,66 |
| 1.2 | Горячей воды | 80,95 |

# 4.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности системы представлены в пункте 2.4.6. В перспективе планируется к 2022 году 100% перевод источников теплоснабжения на закрытую схему горячего водоснабжения.

# 4.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом среднесуточным и максимальном суточном потреблении воды представлены в таблице 4.13.

Таблица 4.13. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (с учетом горячего водоснабжения)

| № п/п | Показатель | Фактическое значение, 2013 г. | Фактическое значение, 2019 г. | Ожидаемое значение, 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление (реализация воды), тыс. куб. метров/год | 7720,39 | 7386,31 | 14 110,18 |
| 2 | Среднесуточное потребление, тыс. куб. метров/сутки | 39,35 | 33,533 | 38,66 |
| 3 | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды | 1,15 | 1,15 | 1,20 |
| 4 | Максимальное суточное потребление (реализация воды), тыс. куб. метров/сутки | 45,25 | 38,81 | 46,39 |

# 4.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Описание территориальной структуры потребления воды представлено в 
таблице 4.5.

# 4.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов воды, и представлен в таблице 4.14.

Таблица 4.14. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2030 год

| № п/п | Наименование групп потребителей (типов абонентов) | 2013 год, тыс. куб. метров/год | 2014-2019 тыс. куб. метров/год | 2020-2025 тыс. куб. метров/год | 2026-2030 тыс. куб. метров/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население, холодная вода (жилые здания) | 4 061,42 | 6 206,74 | 7 313,22 | 7 711,10 |
| 2 | Промышленность и энергетика, включая техническую воду | 1 261,97 | 2 369,85 | 3 143,27 | 3 486,66 |
| 3 | Промышленные предприятия и прочие организации | 2 240,78 | 2 386,99 | 2 395,75 | 2 410,38 |
| 4 | Бюджетные организации, прочие организации (объекты общественно-делового назначения) | 409,66 | 457,93 | 499,19 | 502,17 |
| ВСЕГО | 7 973,83 | 11 421,51 | 13 351,42 | 14 110,30 |

# 4.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке представлены в таблице 4.15.

Таблица 4.15. Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее 
транспортировке

| № п/п | Показатель | Фактическое значение, 2013 г. | Фактическое значение, 2019 г. | Ожидаемое значение, 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. куб. метров/год | 6318,92 | 4646,96 | 4398,92 |
| 2 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. куб. метров/сутки | 17,3 | 12,7 | 12,1 |
| 3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % к подаче | 44,2 | 39,2 | 23,8 |

# 4.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды и резерва мощностей по зонам действия сооружений и территориального баланса годовой подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений.

С учетом перспективы градостроительного развития запланирован ввод в эксплуатацию новых объектов согласно данных таблицы 3.4.

Требуемая мощность водозаборных сооружений на 2030 год представлена в таблице 4.16.

Таблица 4.16. Требуемая мощность водозаборных сооружений на 2030 год

| № п/п | Станция (источник) | Среднесуточная подача потребителям, тыс. куб. метров/сутки | Максимальная подача потребителям, тыс. куб. метров/сутки | Проектная перспективная производительность, тыс. куб. метров/сутки | Резерв мощности, тыс. куб. метров/сутки | Резерв мощности в % от максимальной подачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кара-Чумышское водохранилище | 8,077 | 9,693 | 10,200 | 0,507 | 5 |
| 2 | Кара-Чумышское водохранилище | 25,988 | 31,186 | 40,000 | 8,814 | 28 |
| 3 | Скважины №1, 2 | 0,033 | 0,045 | 0,768 | 0,723 | 94 |
| 4 | Скважины №1, 2, 3, 4, 8, 146, 150 | 1,072 | 1,205 | 2,424 | 1,219 | 50 |
| 5 | Анчерепское месторождение (скважина №9э, 9р*, 8э, 4э, 5э, 6э, 7э, 10р*) | 8,893 | 10,671 | 11,000 | 0,329 | 3 |
| ВСЕГО | 44,622 | 53,546 | 64,036 | 10,490 | 182 |

Примечание: * - ориентировочные значения с учетом нагрузки г. Прокопьевск.

Данные приведены  условно в связи тем, что комплекс водозаборных сооружений эксплуатируется  АО «ПО Водоканал» г. Прокопьевск и находится на территории Прокопьевского городского округа. Резерв или дефицит мощности источника АО «ПО Водоканал» будет представлен в схеме водоснабжения г. Прокопьевска с учетом фактической и требуемой перспективной нагрузки Киселевского городского округа.

Данные о резервах и дефицитах мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений представлены в таблице4.17.

Таблица 4.17. Резервы и дефициты мощностей источников водоснабжения и водопроводных очистных сооружений, тыс. куб. метров/сутки

| № п/п | Источник водо-снабжения | 2019 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность источников водоснабжения, тыс. куб. метров/ сутки | Объем поднятой воды, тыс. куб. метров/ сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. куб. метров/ сутки | Производительность источников водоснабжения, тыс. куб. метров/ сутки | Объем поднятой воды, тыс. куб. метров/ сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. куб. метров/ сутки | Производительность источников водоснабжения, тыс. куб. метров/ сутки | Объем поднятой воды, тыс. куб. метров/ сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. куб. метров/ сутки | Производительность источников водоснабжения, тыс. куб. метров/ сутки | Объем поднятой воды, тыс. куб. метров/ сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. куб. метров/ сутки |
| 1 | Кара-Чумыш-ское водохранилище | 10,200 | 2,10 | 8,1 | 10,200 | 12,536 | -2,336 | 10,200 | 9,674 | 0,526 | 10,200 | 9,693 | 0,507 |
| 2 | Кара-Чумыш-ское водохранилище, в том числе: | 215,000 | 91,7* | 123.3 | 215,000 | 129,704* | 85,296 | 215,000 | 136,792* | 78,208 | 215,000 | 135,386* | 79,614 |
|  | подача . Киселевск |  | 28,4 |  |  | 32,769 |  |  | 39,857 |  |  | 39,021 |  |
| 3 | Скважины №1, 2 | 0,768 | 0,034 | 0,734 | 0,768 | 0,034 | 0,734 | 0,768 | 0,034 | 0,734 | 0,768 | 0,041 | 0,727 |
| 4 | Скважины №1, 2, 3, 4, 8, 146, 150 | 2,4240 | 1,072 | 1,352 | 2,4240 | 1,072 | 1,352 | 2,4240 | 1,072 | 1,352 | 2,4240 | 0,960 | 1,464 |
| ВСЕГО | 228,392 | 123,306 | 94,680 | 228,036 | 144,236 | 83,800 | 228,036 | 148,462 | 79,574 | 228,036 | 147,075 | 80,961 |
| ВСЕГО без учета г. Прокопьевск |  | 31,606 |  |  | 47,121 |  |  | 51,527 |  |  | 50,71 |  |

Примечание: * - ориентировочные значения с учетом нагрузки г. Прокопьевск.  Данные приведены  условно в связи тем, что комплекс водозаборных сооружений эксплуатируется  АО «ПО Водоканал» г. Прокопьевск и находится на территории Прокопьевского городского округа. Резерв или дефицит мощности источника АО «ПО Водоканал» будет представлен в схеме водоснабжения г. Прокопьевска с учетом фактической и требуемой перспективной нагрузки Киселевского городского округа

# 4.15. Наименование организаций, которые наделены статусом гарантирующей организации

В качестве гарантирующих организаций в Киселевском городском округе выступают: в районах Красный камень, Афонино, Центральный, Зеленая Казанка (в т. ч. пос. Ускат), Черкасов Камень – ООО «Киселевский водоснаб»;  в районе пос. Карагайлинский – МП «Исток».

# 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# 5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

В целях реализации схемы водоснабжения городского округа необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения.

Источниками водоснабжения городского округа на расчетный срок принимаются поверхностный источник – р. Кара-Чумыш и подземные воды артезианских скважин районов с. Верх-Чумыш, пос. Карагайлинский. В районах, подключаемых к городским водопроводным сетям, необходимо предусмотреть строительство водопроводных сетей для обеспечения 100% охвата капитальной застройки централизованными системами водоснабжения.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, всех потребителей следует оснащать счетчиками учета расхода воды.

Наиболее оптимальный сценарий развития системы водоснабжения городского округа предполагает проведение следующих мероприятий:

- реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы;

- реконструкция и строительство сетей горячего водоснабжения для подключения перспективных потребителей;

- ремонт и замена части насосного оборудования на водозаборе ООО «Киселевский водоснаб» на Кара-Чумышском водохранилище;

- внедрение автоматизированной системы контроля на водозаборе ООО «Киселевский водоснаб»;

- строительство перемычки по ул. Черноморская, 27 – кот. №19 – «Район Бойни»;

- строительство и перекладка водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей;

- реконструкция магистрального водопровода от Кара-Чумышского гидроузла до ул. Мира для ликвидации прогнозируемого дефицита мощности поверхностного источника водоснабжения Кара-Чумышского водохранилища;

- строительство водопроводных сетей в связи с ликвидацией части источников теплоснабжения и перераспределением тепловой нагрузки между ними (Котельная №17а (проектная) – переключение потребителей в 2028 году котельных №17, 18, 35, 43);

- строительство новых сетей горячего водоснабжения в связи с переходом в 2022 году системы теплоснабжения Киселевского городского округа на закрытый ГВС.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу объектов водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей городского округа.

Перечень мероприятий развития системы водоснабжения представлен в таблице №7.1

# 5.2. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Приборы учета установлены на части источниках водоснабжения городского округа. Это позволяет определять в режиме реального времени подачу воды по зонам водоснабжения. Сведения об оснащенности источников приборами учета водоснабжения представлены в таблице 5.2.

Для контроля потребления воды в период до 2030 года предусматривается внедрение системы дистанционного съема показаний приборов учета у абонентов. В целом эти мероприятия позволят определять балансы подачи и потребления воды в режиме реального времени.

Таблица 5.2. Показатели оснащенности приборами учета

| № п/п | Расположение системы водоснабжения | Наименование узла учета | Тип прибора учёта ХВ | № прибора по паспорту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Киселевский водоснаб» г. Киселевск: район Афонино; район Центральный; район Зеленая Казанка (в т.ч. пос. Ускат); район Черкасов Камень | Гидроузел №1а |  |  |
|  |  | 400+500 | УРСВ |  |
|  |  | 600 | УРСВ |  |
|  |  | ул. Горняцкая,2 | ВМХ-100 | 12030256 |
|  |  | Гидроузел №7 на Спецпоселок | ВМХ-150 | 110029662 |
|  |  | Гидроузел №7 на Подземгаз | ВМХ-100 | 12030208 |
|  |  | н.с. «Каро» на подключение пром. предприятий | ВМХ 80 | 673211 |
|  |  | Район Бойня | ВМХ-100 | 100104770 |
|  |  | Гидроузел №5 р-он Афонино | ВМХ-150 | 100118678 |
|  |  | н.с. «Чехова» (на Коксовый) | ВХ-65 | 110100128 |
|  |  | н.с. «Чехова» (на Тайбинку) | СТВХ-100 | 304100363 |
|  |  | Чехова,18 | СВ-15Х | Н234764410 |
|  |  | Февральская | ОСВХ-25 | 169691 |
|  |  | Запорожская | ВСХ-32 | 12552859 |
|  |  | Гидроузел №6а в сторону ЦОФ | ОСВХ-40 | 109556 |
| 2 | ООО «Киселевский водоснаб» г. Киселевск: район Красный Камень; с. Верх-Чумыш | Расходомер- счетчик ультразвуковой многоканальный УРСВ «ВЗЛЕТ МР» | УРСВ-510ц/1401131 | 1401131 |
|  |  | Расходомер- счетчик ультразвуковой многоканальный УРСВ «ВЗЛЕТ МР» | УРСВ-510ц/1400800 | 1400800 |
|  |  | Преобразователи электроакустические (комплект) ПЭА | ПЭА В-202 | 1402975/14029820 |
|  |  | Преобразователи электроакустические (комплект) ПЭА | ПЭА В-202 | 1402975/1402982 |
| 3 | МП «Исток» пос. Карагайлинский | Водомер | СГВ-165 | н/д |
|  |  | Водомер | СГВ-169 | н/д |
|  |  | Водомер | СГВ-180 | н/д |
| 4 | ОАО «Знамя» г. Киселевск: пос. Ускат (район Зеленая Казанка) | н/д | н/д | н/д |

# 5.3. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения (включая скважины, водопроводные очистные сооружения, резервуары чистой воды) должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории первого пояса не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Существующие здания должны быть оборудованы канализацией.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02.

Водозаборы подземных вод, должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. На участке водозаборов из подземных вод границы первого пояса зоны санитарной охраны располагаются:

- для защищенных от загрязнения с поверхности земли подземных вод (напорных) – не менее 30 метров от края водозабора;

- для недостаточно защищенных от загрязнения подземных (грунтовых) – на расстоянии 50 метров.

Для водозаборов, расположенных на территории объекта при исключении возможности загрязнения почвы и подземных вод, зона 1-го пояса сокращается по согласованию с местными органами санитарно - эпидемиологи

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений (резервуары чистой воды) от стен запасных и регулирующих емкостей - не менее 30 метров, от насосных  станций - не менее 15 метров.

Ширину санитарно-защитной полосы водовода следует принимать не менее 20 метров по обе стороны водопровода при отсутствии грунтовых вод и не менее 50 метров при наличии грунтовых вод. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Зона санитарной охраны водоочистных сооружений устанавливается в размере не менее 30 метров.

Таблица 5.4. Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I пояс ЗСО | - все виды строительства; - выпуск любых стоков; - размещение жилых и хозбытовых зданий; - проживание людей; - загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока на очистные сооружения; - твердое покрытие на дорожках; - оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС; - оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д.; - оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ | - выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов; - благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока); |
|  |  | - в III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

# 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

При реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, предложенных в настоящей схеме водоснабжения, должны учитываться экологические аспекты обеспечивающие охрану окружающей среды.

# 6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых для строительства и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Очистка воды, забираемой из Кара-Чумышского водохранилища, осуществляется ООО «Киселевский водоснаб» на НФС, располагаемой в районе Красный Камень. Все промывные воды, образующиеся в процессе водоподготовки на насосно-фильтровальной станции, сбрасываются в канализацию. Таким образом, при сбросе промывных вод вредного воздействия на Кара-Чумышское водохранилище не оказывается.

Промывные воды, образующиеся в процессе водоподготовки на насосно-фильтровальной станции МП «Исток», направляются в оборот, т.е. снова подвергают очистке на фильтрах.

Информация о способе утилизации промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки на сооружениях ОАО «ПО Водоканал» г. Прокопьевск, отсутствует. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод на объектах централизованного водоснабжения ОАО «ПО Водоканал» г. Прокопьевск должны быть рассмотрены при разработке схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского городского округа.

# 6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

В настоящий момент обеззараживание питьевой воды на предприятии ООО «Киселевский водоснаб» предусмотрено гипохлоритом натрия. Основным достоинством технологии обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия является безопасность ее применения и значительное уменьшение вредного воздействия на окружающую среду по сравнению с жидким хлором. Гипохлорит натрия обладает выраженным бактерицидным эффектом, под действием которого бактерии и вирусы, находящиеся в воде, погибают в результате окисления веществ, входящих в состав протоплазмы клеток, что при относительно низкой стоимости и простоте получения обеспечивает широкое применение гипохлорита натрия для целей обеззараживания воды на различных объектах.

Обеззараживание питьевой воды на скважинах МП «Исток» производится экологически безопасным методом – ультрафиолетовым излучением. От ламп УФ-излучения выбросов в окружающую среду.

Информация об использовании химических реагентах, применяемых в процессе водоподготовки, на сооружениях ОАО «ПО Водоканал» г. Прокопьевск, отсутствует. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке ОАО «ПО Водоканал» г. Прокопьевск должны быть рассмотрены при разработке схемы водоснабжения и водоотведения Прокопьевского городского округа.

# 7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

# 7.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2020. Раздел скорректирован в соответствии с изменением мероприятий по развитию источников водоснабжения и водопроводных сетей, переносом сроков мероприятий по развитию источников водоснабжения и водопроводных сетей.

В таблице 7.1 приведена Программа развития системы водоснабжения Киселевского городского округа до 2030 года, разработанная на основании принятых решений.

Величина капитальных вложений, требуемых для реализации предложенных мероприятий, определена в ценах 2014 г., а также для каждого из годов до 2030 г. на основании смет объектов (мероприятий) – аналогов. Реализация мероприятий программы предполагается за счет бюджетных средств, средств предприятий, полученных в виде платы за подключение, и за счет внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плане реализации мероприятий схемы с учетом НДС, составляет 1872237 тыс. рублей. В объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с ее проведением: проектно-изыскательные работы, строительно-монтажные работы, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы. Информация о величине инвестиций в целом и по видам мероприятий приведена в таблице 7.2.

Таблица 7.1. Программа развития системы водоснабжения Киселевского городского округа до 2030 года (в ценах 2014 г.), в тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемые действия | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, выполняемые на водозаборных сооружениях и станциях подготовки и очистки воды |
| 1.1. | Реконструкция существующей схемы электроснабжения с применением АВР (автоматическое включение резерва) водозабора Кара-Чумышского водохранилища | Проектирование и замена электрооборудования на водозаборе ООО «Киселевский водоснаб» Кара-Чумышского водохранилища | 0 | 0 | 860 | 860 | 860 | 860 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4299 |
| 1.2 | Реконструкция водозабора Кара-Чумышского водохранилища | Ремонт и замена насосного оборудования на водозаборе ООО «Киселевский водоснаб» Кара-Чумышского водохранилища | 0 | 0 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965 |
| 1.3 | Реконструкция НФС | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и реконструкции оборудования НФС | 0 | 0 | 622 | 622 | 622 | 622 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 |
| 1.4 | Внедрение автоматизированной системы контроля на водозаборе ООО «Киселевский водоснаб» | Автоматизация и переход на дистанционное управление производственных процессов | 0 | 0 | 638 | 638 | 638 | 638 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3192 |
| Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях |
| 2.1 | Строительство перемычки ул. Черноморская, 27 – кот. №19 – «Район Бойни» | Проектирование водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 2000 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
|  |  | Строительство водопроводной сети диаметром 200 мм, протяженностью 2000 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7552 | 7552 | 15104 |
| 2.2 | Реконструкция магистрального водовода от ВК СК «Родник» до гидроузла № 6а | Проектирование водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 2400 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 400 мм, протяженностью 2400 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | 7600 | 0 | 0 | 23200 |
| 2.3 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла №1а до ул. Мира | Проектирование водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 9833 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 500 мм, протяженностью 9833 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50715 | 50715 | 50715 | 50715 | 202860 |
| 2.4 | Реконструкция технологического магистрального водовода от Кара-Чумышского водозабора до НФС | Проектирование водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 10500 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 500 мм, протяженностью 10500 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108311 | 108311 | 0 | 0 | 216622 |
| 2.5 | Реконструкция магистрального водовода от «Район Бойни» до гидроузла №5 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 1950 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 400 мм, протяженностью 1950 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7550 | 7550 |  | 0 | 0 | 0 | 15100 |
| 2.6 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла №7 до гидроузла №6 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 350 мм, протяженностью 4900 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 350 мм, протяженностью 4900 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25158 | 25158 | 25158 | 75474 |
| 2.7 | Реконструкция магистрального водовода от гидроузла №6а до ул. Студенческая | Проектирование водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 1424м | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 315 мм, протяженностью 1424м | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 |
| 2.8 | Реконструкция магистрального водовода от ул. Одесская, 2 до ул. Тайбинцев, 36 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 1000 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 315 мм, протяженностью 1000 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 5256 | 5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10512 |
| 2.9 | Реконструкция магистрального водовода от камеры №7 до ул. Боевая, 16а | Проектирование водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 1000 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 500 мм, протяженностью 1000 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 10316 | 10315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20631 |
| 2.10 | Реконструкция магистрального водовода ул. Лутугина, 21а до ул. Лутугина, 109 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 100 мм, протяженностью 2000 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм, протяженностью 2000 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 |
| 2.11 | Реконструкция магистрального водовода от камеры гидроузла № 6б до ул. Горняцкая, 2 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 315мм, протяженностью 800м | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 315 мм, протяженностью 800м | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 |
| 2.12 | Реконструкция водопровода по ул. 50 лет Города, 26 до ПГ-40 до ВК 62* | Проектирование водопроводных сетей диаметром 150 мм, протяженностью 150м | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм, протяженностью 150м | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 |
| 2.13 | Реконструкция водопровода по пр. Строителей, 4 от ПГ-27 до ВК 102 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 150 мм, протяженностью 46м | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм, протяженностью 46м | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 2.14 | Реконструкция водопровода по ул. 50 лет Города, 31 от ВК 37 до ВК 35 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 28м | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 315 мм, протяженностью 28м | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 2.15 | Реконструкция водопровода по ул. 50 лет Города, 33 от ВК 35 до ВК 34 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 78м | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 315 мм, протяженностью 78м | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 |
| 2.16 | Реконструкция водопровода по ул. Весенняя, 33 от ВК 60 до ПГ 16 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 150 мм, протяженностью 45м | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм, протяженностью 45м | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2.17 | Реконструкция водопровода по ул. 50 лет Города, 16 от ВК 61 до ВК 62 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 60м | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 200 мм, протяженностью 60м | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 2.18 | Реконструкция водопровода по ул. Соборная | Проектирование водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 200м | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 63 мм, протяженностью 200м | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 2.19 | Реконструкция водопровода по пр. Восточный от ВК 16 до ВК 80 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 252м | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 400 мм, протяженностью 252м | 0 | 0 | 0 | 10620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10620 |
| 2.20 | Реконструкция водопровода по ул. Мира от ВК 4 до ВК 8 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 375м | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 400 мм, протяженностью 375м | 0 | 0 | 5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5776 |
| 2.21 | Реконструкция магистрального водовода от ВК 8 до ВК 137 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 40м | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 110 мм, протяженностью 40м | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2.22 | Реконструкция магистрального водовода от ВК 16 до ВК 8 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 350м | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 400 мм, протяженностью 350м | 0 | 0 | 5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5391 |
| 2.23 | Реконструкция водопроводных сетей района Красный Камень | Проектирование водопроводных сетей протяженностью 2600 м | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети протяженностью 2600 м | 0 | 0 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10440 |
| 2.24 | Подключение перспективных потребителей района Афонино | Проектирование водопроводных сетей диаметром 150 мм, протяженностью 62 м; диаметром 63 мм, протяженностью 10 м; диаметром 50мм, протяженностью 9 м | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 150 мм, протяженностью 62 м; диаметром 63 мм, протяженностью 10 м; диаметром 50мм, протяженностью 9 м | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 365 |
| 2.25 | Подключение перспективных потребителей района Зеленая Казанка (пос. Космонавтов) | Проектирование водопроводных сетей сетей диаметром 110 мм, протяженностью 3200 м; диаметром 63 мм, протяженностью 13330 м; | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
|  |  | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 3200 м; диаметром 63 мм, протяженностью 13330 м; | 0 | 0 | 0 | 57692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57692 |
| 2.26 | Подключение перспективных потребителей района Красный Камень | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 200 мм, протяженностью 1115 м; диаметром 160 мм, протяженностью 770 м; диаметром 110 мм, протяженностью 274 м; диаметром 50 мм, протяженностью 75 м | 0 | 0 | 145 | 4773 | 131 | 141 | 94 | 277 | 149 | 7910 | 114 | 0 | 13734 |
| 2.27 | Подключение перспективных потребителей района пос. Карагайлинский | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 100 мм, протяженностью 372 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 1241 |
| 2.28 | Подключение перспективных потребителей района Центральный | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 100 мм, протяженностью 111 м | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 |
| 2.29 | Подключение перспективных потребителей района Черкасов Камень | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 150 мм, протяженностью 184 м; диаметром 50 мм, протяженностью 198 м; диаметром 40 мм, протяженностью 51 м | 0 | 0 | 142 | 925 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 1617 |
| 2.30 | Реконструкция водопровода д. В -Егос пересечение дорог г. Киселевск | Проектирование водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 230м | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 500 мм, протяженностью 230м. | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| 2.31 | Реконструкция межквартального водопровода по пр-д Западный от ВК 129 до ВК 58 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 254м | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 315 мм. протяженностью 254м | 0 | 0 | 3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3857 |
| 2.32 | Реконструкция водопровода по ул. 50 лет города, 31 от ВК 37 до ВК 45 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 155м | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 160мм. протяженностью 155м. | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 2.33 | Реконструкция водопровода по ул. Мира, 38 от ПГ 6 до ПГ 8 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 156м | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 315 мм, протяженностью 156м | 0 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369 |
| 2.34 | Реконструкция водопровода по ул. Весенняя, 11 от ВК 64 до ВК 66 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 63 мм, протяженностью 160м | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 63 мм, протяженностью 160м | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2.35 | Реконструкция водопровода по ул. Весенняя, 14а от ВК 115* до ПГ 17 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 41м | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 160 мм, протяженностью 41м | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2.36 | Реконструкция водопровода по ул. Мира, 22 от ВК 3 до ВК 27 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 85м | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 160 мм, протяженностью 85м | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2.37 | Реконструкция водопровода по ул. Утренняя, 1а от ВК 94 до ВК 95 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 90м | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 110 мм, протяженностью 90м | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2.38 | Реконструкция водопровода по ул. Кулундинская | Проектирование водопроводных сетей диаметром 110 мм, протяженностью 675м | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 110 мм, протяженностью 675м | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 2.39 | Реконструкция водовода на гидроузле № 1 А | Проектирование водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 233 м с устройством водопроводной камеры | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 500 мм, протяженностью 250 м и участок стальной водопроводной сети диаметром 500 мм, протяженностью 40 м с устройством водопроводной камеры (для установки приборов учета холодной воды). | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
| 2.40 | Строительство водопровода от 5 гидроузла до НФС п. Карагайлинский | Разработка проекта на строительство водовода и проведения государственной экспертизы | 0 | 0 | 8100 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 |
|  |  | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 15500 м | 0 | 0 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 410000 |
| 2.41 | Реконструкция водопровода от ул.50 лет Октября, 40 до 50 лет Октября, 39/1 «Парк Победы» | Проектирование водопроводных сетей диаметром 315 мм, протяженностью 30 м, диаметром 300 мм, протяженностью 237,5 м | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 315 мм, протяженностью 30 м, диаметром 300 мм, протяженностью 237,5 м | 0 | 0 | 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022 |
| 2.42 | Реконструкция водопровода от ул. Киселевская, 36 до пер. Мурманский, 22/2 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 160 мм, протяженностью 2500 м | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 160 мм, протяженностью 2500 м |  | 0 | 0 | 10632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10632 |
| 2.43 | Реконструкция водопровода от ул. 50 лет города, 40 ВК 53 до ул. 50 лет города, 44 ВК 55 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 225 мм, протяженностью 130м | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 130м | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 2.44 | Реконструкция водопровода от ул. 50 лет города, 31 ВК 37 до ул. 50 лет города, 37 ВК 145 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 225 мм, протяженностью 203м | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 203м | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 |
| 2.45 | Реконструкция водопровода от ул. Весенняя, 33 ВК 155 до ул. Весенняя,16 ВК 156 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 225 мм, протяженностью 70м | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 70м | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 2.46 | Реконструкция водопровода от ул. Весенняя, 19 ВК 109-ВК 110 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 225 мм, протяженностью 30м | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 30м | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2.47 | Реконструкция водопровода от ул. Мира, 20 ВК3 до ул. 50 лет города, 19 ПГ 5 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 225 мм, протяженностью 205м | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 205м | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 |
| 2.48 | Реконструкция водопровода от ул. Мира, 16 ВК 4 до ул. 50 лет города, 6а ВК19* | Проектирование водопроводных сетей диаметром 225 мм, протяженностью 410м | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 410м | 0 | 0 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 |
| 2.49 | Реконструкция водопровода от ул. Мира, 38 ВК 2 до ул. Мира, 32 ВК38* | Проектирование водопроводных сетей диаметром 225 мм, протяженностью 200м | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 200м | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 |
| 2.50 | Реконструкция водовода от ул. Студенческая, 21 до ул. Черноморская, 27 | Проектирование водопроводных сетей диаметром 225 мм, протяженностью 2158 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 2158 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900 |
| 2.51 | Реконструкция водовода от НФС до ул. Весенняя, 16 (ВК116**) | Проектирование водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 2900 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 3100 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети диаметром 400 мм, протяженностью 2900 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 11200 | 22400 |
| Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях горячего водоснабжения |
| 3.8 | Реконструкция участка сетей ГВС от котельной №43 до ТК1 | Реконструкция водопроводной сети (прокладка диаметра Т3/Т4=159/125 мм L=30 метров) | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 3.9 | Реконструкция участка сетей ГВС от ТК1 до угла поворота надземной теплотрассы | Реконструкция водопроводной сети (прокладка диаметра Т3/Т4=108/89 мм L=33 метров) | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 3.10 | Реконструкция участка сетей ГВС от надземной теплотрассы до ул.Азовская | Реконструкция водопроводной сети (прокладка диаметра Т3/Т4=108/89 мм L=460 метров) | 0 | 0 |  | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664 |
| 3.11 | Реконструкция участка сетей ГВС от ул..Азовская до ж/д ул. Чумова, 1 | Реконструкция водопроводной сети (прокладка диаметра Т3/Т4=89/76 мм L=140 метров) | 0 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 |
| 3.12 | Строительство циркуляционной сети ГВС от котельной №43 | Строительство водопроводной сети диаметром от 25 до 108 мм, протяженностью 2130,5 м | 0 | 0 | 8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8484 |
| 3.13 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №19 МП «Исток» на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 5671 м | 0 | 0 | 22582 | 22582 | 22582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67746 |
| 3.15 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №31 ООО «ТК «Актив» на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 1122 м | 0 | 0 | 0 | 6702 | 6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13404 |
| 3.16 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №29 ООО «ТК «Актив» на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 206 м | 0 | 0 | 10266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10266 |
| 3.17 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №33 МП «Исток» на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 5828 м | 0 | 0 | 34811 | 34811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69622 |
| 3.18 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №34 МП «Исток» на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 10949 м | 0 | 0 | 43599 | 43599 | 43599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130797 |
| 3.19 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №40 ООО «ТК «Актив» на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 2582 м | 0 | 0 | 15422 | 15422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30844 |
| 3.21 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №50 ООО "ТК «Актив»" на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 3558 м | 0 | 0 | 21252 | 21252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42504 |
| 3.22 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №3 ООО "Тепло" на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 11838 м | 0 | 0 | 70708 | 70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141416 |
| 3.23 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №1 ООО "КОТК" на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 675 м | 0 | 0 | 3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3895 |
| 3.24 | Строительство сетей ГВС для подключения дополнительных потребителей котельной №2 ООО "КОТК» | Строительство водопроводной сети протяженностью 2600 м | 0 | 0 | 21506 | 21506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43012 |
| 3.25 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №5 ООО "КОТК" на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 580 м | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 |
| 3.26 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №11 ООО "КОТК" на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 472 м | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 |
| 3.27 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №15а ООО "КОТК" на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 3630 м | 0 | 0 | 20198 | 20198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40396 |
| 3.28 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №30 ООО "КОТК" на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 2800 м | 0 | 0 | 8628 | 8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17256 |
| 3.29 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №37 ООО "КОТК" на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 3021 м | 0 | 0 | 14783 | 14783 | 14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44349 |
| 3.30 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №38 ООО "КОТК" на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 979 м | 0 | 0 | 11695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11695 |
| 3.31 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №42 ООО "КОТК" на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 671 м | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 |
| 3.32 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №46а ООО "КОТК" на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 520 м | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 |
| 3.33 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №36 ООО "КОТК" на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 2045 м | 0 | 0 | 7968 | 7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15936 |
| 3.34 | Строительство сетей ГВС для перевода потребителей котельной №49 ООО "КОТК" на закрытый ГВС | Строительство водопроводной сети протяженностью 402 м | 0 | 0 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272 |
| 3.35 | Строительство сетей горячего водоснабжения от котельной №9 от т.В у ж/д пер. Транспортный ,3 до т. С у ж/д пер. Транспортный,6 | Строительство водопроводной сети (Т3/Т4=80/70 мм, L=110 метров) | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| 3.36 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения от котельной №9 от т.А до т.А* у ж/д ул. Транспортная ,7 | Реконструкция водопроводной сети (перекладка с диаметра Т3/Т4=150/100 мм на диаметр Т3/Т4=150/125 мм, L=60 метров) | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 3.37 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения от котельной №9 от т.А* у ж/д ул. Транспортная ,7 до т.В у ж/д пер. Транспортный,3 | Реконструкция водопроводной сети (перекладка диаметра Т3/Т4=50/25 мм на диаметр Т3/Т4=125/100 мм L=295 метров) | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 |
| 3.38 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения от котельной №9 от т.С пер. Транспортный,6 до т. Д у ж/д ул. Транспортная ,8 | Реконструкция водопроводной сети (перекладка диаметра Т3/Т4=80/50 мм на диаметр Т3/Т4=70/50 мм L=300 метров) | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 |
| 3.39 | Реконструкция участка ГВС от ТК1 до ТК2 котельной №26 | Реконструкция водопроводной сети (прокладка диаметра Т4=150 мм L=25 метров) | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 3.40 | Реконструкция участка ГВС от ТК2 до ТК21 котельной №26 | Реконструкция водопроводной сети (прокладка диаметра Т4=125 мм L=250 метров) | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 |
| 3.41 | Реконструкция участка ГВС от ТК21 до ТК9 котельной №26 | Реконструкция водопроводной сети (прокладка диаметра Т4=100 мм L=35,5 метров) | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 3.42 | Реконструкция участка ГВС от ТК9 до ТК10 котельной №26 | Реконструкция водопроводной сети (прокладка диаметра Т4=100 мм L=74 метров) | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 |
| 3.43 | Реконструкция участка ГВС от ТК10 до ж/д ул. Гагарина, №14 котельной №26 | Реконструкция водопроводной сети (прокладка диаметра Т4=70 мм L=55 метров) | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 |
| 3.44 | Реконструкция участка ГВС от ж/д ул. Гагарина, №14 до ж/д ул. Тульская, №13 котельной №26 | Реконструкция водопроводной сети (прокладка диаметра Т4=70 мм L=35,5 метров) | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 3.45 | Реконструкция участка ГВС от ж/д ул. Тульская, №13 до ж/д ул. Гагарина, №10 котельной №26 | Реконструкция водопроводной сети (прокладка диаметра Т4=50 мм L=28,5 метров) | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 3.46 | Реконструкция участка ГВС от ж/д ул. Гагарина, №10 до ж/д ул. Гагарина, №8 котельной №26 | Реконструкция водопроводной сети (прокладка диаметра Т4=50 мм L=41 метров) | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 3.47 | Реконструкция участка ГВС от ж/д ул. Гагарина, №8 до ж/д ул. Гагарина, №4 котельной №26 | Реконструкция водопроводной сети (прокладка диаметра Т4=40 мм L=53 метров) | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: | 0 | 4720 | 460554 | 491332 | 205003 | 110663 | 102444 | 45888 | 193037 | 209709 | 95509 | 91825 | 2010684 |

Примечание: приведенные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2014 г., подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

Таблица 7.2.  Необходимые инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение водозаборных и водоочистных сооружений, водопроводных сетей, сетей горячего водоснабжения в ценах 2014 г., тыс. рублей

| Объекты необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозаборные сооружения и станции подготовки и очистки воды | 0 | 0 | 4287 | 5362 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13139 |
| Водопроводные сети | 7203 | 6035 | 175496 | 274436 | 305486 | 93455 | 78106 | 80589 | 30232 | 4857 | 2628 | 277 | 1751 | 545 | 0 | 0 | 1061096 |
| Водопроводные сети горячего водоснабжения | 0 | 1750 | 107759 | 122862 | 197022 | 179945 | 111919 | 65658 | 11087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798002 |
| Итого с НДС | 7203 | 7785 | 287542 | 402660 | 505998 | 273400 | 190025 | 146247 | 41319 | 4857 | 2628 | 277 | 1751 | 545 | 0 | 0 | 1872237 |

Заместитель главы Киселевского городского округа по ЖКХ и благоустройству                                           З.З. Шигапов

Часть II  Водоотведение

В соответствии с п.8 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» актуализация Схемы водоотведения Киселевского городского округа на 2021 год не требуется. Предложения о внесении изменений и дополнений в действующую схему водоотведения  от ресурсоснабжающих организаций не поступило.

Заместитель главы

Киселевского городского округа

По ЖКХ и благоустройству                                                                 З.З. Шигапов